Областное государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования

«Яковлевский политехнический техникум»

Методическая разработка

учебного занятия

на тему:

«Дизельные двигатели иномарок, отказы и неудовлетворительная работа»

Выполнил:

Преподаватель:

Шкарин В.Ю.

г.Строитель 2013 г.

Введение

Количество дизельных иномарок в России стремительно растёт. В центральных районах это автомобили фирм «Volkswagen», «Audi», «Renault», «Fiat», и др. в восточных районах преобладают автомобили японских фирм «Toyota», «Nissan», «Mitsubishi»  и др. На большинстве этих дизелей установлены ТНВД модели «Bosch VE» или лицензионных ТНВД моделей «Bosch Kiki» или «Denso VE». АвтоВАЗ тоже приступил к выпуску дизельной версии моделей ВАЗ-21045 с топливной аппаратурой фирмы «R.Bosch».

Дизель представляет собой достаточно сложный агрегат, включающий в себя кривошипно-шатунный (КШМ) и газораспределительный (ГРМ) механизмы, системы питания (воздухом и топливом), смазывания и охлаждения деталей.

Все эти механизмы и системы представляют единое целое. Поэтому отклонение от оптимального состояния той или иной детали или узла вызывает нежелательные изменения в работе дизеля. Например. Для работы дизеля на каждом из скоростных и нагрузочных режимах требуется строго определенное количество топлива. Его подает топливная система. Для сгорания 1 кг дизельного топлива в цилиндр через систему впуска должно быть подано 14.45 кг воздуха. Если вы вовремя не сменили фильтрующий элемент воздушного фильтра, то количество воздуха. Поступающего в цилиндры, будет недостаточно для того. Чтобы сгорело то количество топлива. Которое впрыскивается в форсунки через камеры сгорания – дизель будет дымить черным дымом и не сможет развивать полную мощность. Хорошо если система впуска воздуха имеет индикатор засоренности воздушного фильтра – он подскажет вам когда нужно заменить фильтрующий элемент. Если индикатора засоренности нет, извлеките фильтрующий элемент и прокатитесь на вашем автомобиле – если вы чувствуете. что мощность двигателя выросла и видите, что дымление уменьшилось – меняйте фильтрующий элемент.

Итак, вы любите свой автомобиль, выполняете все предписания по его обслуживанию, но на земле нет ничего вечного и неизменного. Вы должны быть готовы к тому, что он начнет сдавать сбои и ставить перед вами трудноразрешимые ( на первый взгляд) задачи. Попробуйте вникнуть в смысл  проблемы и это несомненно поможет вам при эксплуатации автомобиля в специфичных условиях нашей страны.

План урока

Тема: Устройство ТНВД легкового автомобиля.

Цель занятия: Дать учащимся полное представление об устройстве ТНВД легкового автомобиля.

Тип урока: Усвоения и закрепление новых знаний

Метод работы: Объяснительно иллюстрационный

Оборудование: Действующая модель ТНВД легкового автомобиля.

Ход урока

1. Организационная часть

2. Проверка домашнего задания и прошлой темы.

Вопросы для повторения:

1. Во время движения дизель внезапно заглох и перестал запускаться.

2. Дизель и перестал запускаться после того как в течение нескольких дней не работал.

3. Дизель неустойчиво работает на режиме холостого хода: глохнет или самопроизвольно набирает частоту. Сизый дым из выхлопной трубы не идет.

4. Дизель работает неустойчиво (троит). Не развивает полной мощности. Дымит сизым дымом.

Изучение нового материала

- Устройство ТНВД легкового автомобиля.

- Принципиальные схемы.

- Принцип работы.

- Устройство ТНВД легкового автомобиля

Провожу разборку – сборку ТНВД легкового автомобиля.

После чего разборку – сборку проводит учащиеся.  Объясняю назначения, устройство и принцип действия каждого узла и каждой детали.

Проверяю правильность сборки-разборки ТНВД..

Вторую часть урока начинаю с установки ТНВД на стенд для проверки насоса на всех режимах.

Закрепление материала

При закреплении материала применяю  метод тестирования, чтобы заинтересовать учащихся в изучении данной темы.

Вопрос 1: Какое количество  воздуха должно быть подано в цилиндр для сгорания одного кг дизельного топлива.

Ответы: 1)  10 кг

2) 14,45 кг

3) 20,1

Вопрос 2: Если засорился воздушный фильтр, то:

Ответы: 1)  дизель будет дымить черным дымом

2) дизель будет дымить сизым дымом

3) уменьшится расход топлива

Вопрос 3: Во время движения дизель внезапно заглох, то:

Ответы: 1)  соскочил провод, подающий напряжение на клапан

2) закончилось топливо

3)  вышел из строя ТНВД

Вопрос 4: Как воспламеняется воздушно-топливная смесь в дизельом двигателе?

Ответы: 1) от сжатия

2) от искры зажигания

3) от предварительного подогрева рабочей смеси

Вопрос 5: Чем характеризуется дизельное топливо?

Ответы: 1) октановое число

2) цетановое число

3) стоимостью на автозаправочных станциях

Вопрос 6: Как определить «неработающий цилиндр» в дизельном двигателе?

Ответы: 1) визуально

2) снять «колпачок» с трамблёра-распределителя

3) ослабив на ½ оборота гайку на форсунке, убедиться, что двигатель не изменил число оборотов

Вопрос 7: Из-за какой неисправности затруднён запуск дизельного двигателя?

Ответы: 1) большая степень сжатия

2) малое количество топлива в баке двигателя

3) неправильный угол опережения подачи топлива в двигатель

Вопрос 8: Какая деталь не относится к системе питания дизельного двигателя?

Ответы: 1) бензобак

2) подкачивающая помпа

3) топливный фильтр

4) свеча накаливания

5) трамблёр

6) форсунка

Вопрос 9: Как влияет наличие воздуха в топливе для дизельного двигателя?

Ответы: 1) увеличивается мощность двигателя

2) уменьшается расход топлива

3) уменьшается мощность двигателя

Вопрос 10: Какой из параметров относится к работе форсунки?

Ответы: 1) степень сжатия

2) давление подъёма «иглы»

3) температура в камере сгорания

Итоги урока

Домашнее задание:

- Рассказать устройство топливного насоса высокого давления легкового автомобиля.

- Нарисовать схему питания легкового автомобиля на дизельном топливе.

- Рассказать основные неисправности системы питания легкового автомобиля

Используемая литература: стр. 22-28 «Топливная аппаратура легковых двигателей» под редакцией С.Б.Андрушкевич